建筑工程招标控制价编制说明（审后）

工程名称：三千吨码头门房修缮项目建设工程

工程概况 1、建设地点：莆田市湄洲岛 2、工程专业：房屋建筑及装修工程 3、工程质量等级:合格工程 5、招标范围：三千吨码头门房修缮项目 6、工程特征： 建筑面积：46.92m2 层数：地上1层 结构质式：框架结构； 基础类型：条形基础； 装饰情况：全装修，按装修表及图纸计算完整； 混凝土情况:采用预拌非泵送普通混凝土 编制范围 按照福建华合现代建筑设计有限公司设计的三千吨码头门房修缮项目建设工程图纸，专业范围包括建筑主体、室内装饰、安装工程、拆除工程等，具体如下： 1、不含三通一平； 编制依据 1、图纸：福建华合现代建筑设计有限公司设计的三千吨码头门房修缮项目建设工程图纸； 2、计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； 3、预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～ FJYD-311-2017）、福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充或调整文件； 6、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件；其中，暂列金额：无；工程排污费：不计。 7、人材机价格： （1）人工单价：1.1888【莆建管[2021]64号文】 （2）施工机械台班价格：福建省2019年3季度机械台班； （3）材料价格：《福建工程造价信息》（2021年10月份下半旬）莆田市信息价、预算定额基价及上岛系数1.065。 （4）其他：无。 取费标准 1.专业类别：房屋建筑及装饰工程。 2.总承包服务费费率： /。 3.税率：9%。 施工方法与措施 土方工程：人工配合机械施工计算、回填土按就地取土、运距暂3按3KM； 2、桩基工程：无 3、混凝土模板及支架：胶合板模板； 4、脚手架：外墙扣件式钢管脚手架、砌筑脚手架； 5、施工排水、降水：无； 6、垂直运输：无 7、大型机械设备进出场及安拆费：履带式单斗挖掘机一台次 8、大型机械设备基础：实际施工尺寸不同的不再调整，设备基础的拆除及外运有发生时按实签证另行计算；大型机械设备检测：实际检测费用不同的不再调整； 8、基坑支护工程拆除：无； 9、材料二次搬运：未考虑，如有发生按实签证； 10、其他：未考虑，如有发生按实签证； 六、材料设备品牌及甲供材料 1、招标人要求的材料设备品牌 材料名称 品牌范围 控制价取定的品牌 备注 甲供的材料一栏表 材料名称 规格、型号 品牌 含税单价（元） 备注 经市场询价的材料设备:详询价单。 【说明：交代材料设备的品种规格，不需要说明具体价格与来源渠道。询价资料作为招标控制价编制的附件，提供招标人和保存在归档资料中备查。投标人自主报价。】 七、本项目补充清单的工程量清单 项目编码 项目名称 计量单位 工程量计算规则 工程内容 八、 其他需要的说明 土建部分： 楼地面踢脚高度按150mm计取； 拆除工程采用挖掘机一次性推倒掉； 屋面采用C25抗渗混凝土； 2、安装部分： 1.本工程强弱电进线均计至外墙以外1.5m处，且计管不计线。 2.本工程网络及电话插座按距地0.3m计入预算。 3.本工程给水系统计至外墙以外1.5m处、污水系统计至室外化粪池（含化粪池）、雨水管计至室外散水处。