建筑工程招标控制价编制说明

工程名称：湄洲岛环岛步栈道及配套休闲设施工程（九宝澜后巷段沙滩提升改造）

工程概况 1、建设地点：湄洲岛 2、工程专业:园林工程； 3.合同工期：无天；工程质量等级：按照国家质量验收标准合格工程。 4.招标范围：防腐木栈道、防腐木栏杆等；单独发包的专业工程：无。 5.工程特征： 建筑面积：无。 层数：无，檐口高度：无。 结构质式：无。 基础类型：无。 装饰情况：无。 混凝土情况：无。 编制范围 按照福建华合现代建筑设计有限公司设计的湄洲岛环岛步栈道及配套休闲设施工程（九宝澜后巷段沙滩提升改造）的施工图，编制范围包括防腐木栈道、防腐木栏杆等，具体范围如下： 1.不含三通一平； 编制依据 1.图纸：福建华合现代建筑设计有限公司设计的湄洲岛环岛步栈道及配套休闲设施工程（九宝澜后巷段沙滩提升改造）施工图及有关设计文件。 2.招标文件：福建金点子工程咨询有限公司编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容：无。 3.地质勘察报告：无。 4.计价计量规范：《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301-2017～FJYD-311-2017)、《福建省市政工程预算定额》(FJYD-401-2017～FJYD-409-2017)、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充或调整文件。 6.费用定额《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件，其中，暂列金额：不计；专业工程暂估价：无；甲供材料费：无。 7.人材机价格： （1）人工费指数：莆建管[2021]64号文关于莆田市建设工程人工费动态指数调整; （2）施工机械台班单价：福建省2019年第3季度机械台班 （3）材料设备价格：参考《福建工程造价信息》（2021年12月（下半月））莆田市信息价。 8、其他：无。 取费标准 1.专业类别：园林工程、市政工程。 2.总承包服务费费率：无。 3.税率：按9%计取。 施工方法与措施 1.土方工程：考虑机械施工，人工配合按5%计算；土壤类别按三类土考虑，均考虑原土利用回填，余方弃置运距按3km计取。 2.桩基工程：无。 3.混凝土模板及支架：无。 4.脚手架：无。 5.施工排水、降水：无。 6.垂直运输：无。 7.大型机械设备进出场及安拆：无；大型机械设备基础：无；大型机械设备检测：无。 8.基坑支护工程拆除：无。 9.材料二次搬运：无。 10.其他：无。 材料设备品牌及甲供材料 1．本控制价取定的材料设备品牌 名称 规格、型号 招标人要求的品牌 控制价取定的品牌 备注 2.甲供材料一览表 材料名称 规格、型号 品牌 含税单价（元） 备注 3.经市场询价的材料设备：详见询价单。 七、本项目补充的工程量清单 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容 八、其他需要的说明 （一）土建部分 根据设计回复，图“LD-1.03”中提到“h>500时做剪力撑140*140” 这个h指的是现状完成面到木栈道平面的高度，仅平台使用剪力撑； 根据设计回复，图“LD-1.03”中h>500时做剪力撑140*140； 根据设计回复，本工程防腐木所有面皆需涂刷“户外防腐木专用水性清漆漆三遍(一底两面)”，埋入地下部分也需涂刷涂料； （二）安装部分 根据设计回复，本工程配电箱ALzm出线回路中W3及W5（同W4及W6）回路按一条回路控制前半段灯具、另一条控制后半段灯具计入预算； 根据设计回复，本工程落地配电箱碎石垫层厚度为100mm，且碎石垫层长宽尺寸同混凝土基础尺寸。 九、招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） 。